ООО «Инновационные технологии», 606120

Нижегородская область, Павловский район,

г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86, стр. 2

официальный сайт: www.foxbus.ru

Сергей Юрьевич Юрьев

Руководитель отдела продажам

т. 8-963-232-91-51

email: su@foxbus.ru

Спецификация: Автобус среднего класса III для междугородней перевозки пассажиров

Автобус FoxBus Пригород 62411-09 (на базе шасси Iveco Daily 70С14GA8CCP)

Общая стоимость автобуса: 9 300 000 рублей (при заключении договора до 30.05.2022 г.)

Год выпуска: 2022 г.

Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания

Корпус автобуса: композитные материалы и алюминиевые сэндвич панели

Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км

Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км

Срок изготовления: до 30 мая 2022 г

Номер Шасси: ZCFCN70A705436887

VIN Автобуса: *****************

Техническое задание: № 22-15

| РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ | Наружная длина | 8 730 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
|  | Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
|  | Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
|  | Дорожный просвет | 171 мм |
|  | Вместимость салона | 29 посадочных мест + 6 стоя + 1 водитель |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | Полезная длина салона: | 6 410 мм |
|  | Ширина салона (передняя часть): | 2 086 мм |
|  | Ширина салона (задняя часть): | 2 284 мм |
|  | Высота салона: | 2 000 мм |
| МАССА | Снаряженная масса | 4 920 кг |
|  | Максимальная разрешенная масса | 7 200 кг |
|  | Грузоподъемность (включая водителя) | 2 280 кг |
|  | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг |
|  | Максимальная нагрузка на заднюю ось | 5 350 кг |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| РАСХОД ТОПЛИВА | Городской | 16.5 м³ / 100 км |
|  | Загородный | 12,5 м³ / 100 км |
|  | Смешанный | 14,5 м³ / 100 км |
| ТОПЛИВО | Газ (метан) | Евро- 6 |
|  | Емкость топливных баллонов (5+1 опционально) | 302 литра |
|  | Объем заправляемого газа | 73 м³ |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | Iveco F1C (CNG) |
|  | Рабочий объем | 2 998 см³ |
|  | Топливная система | Common Rail |
|  | Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
|  | Мощность | 136 л/с при 2 730 - 3 500 об/мин |
|  | Крутящий момент | 350 Н/м при 1 500 - 2 730 об/мин |
|  | Базовое оборудование автомобиля: |
| 1 | Автоматическая 8-и ступенчатая коробка передач Iveco Hi-Matic |
| 2 | Радиоподготовка (антенна на крыше) |
| 3 | Набор инструментов: противооткатный башмак (1 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля |
| 4 | Бортовой компьютер со стандартным функционалом |
| 5 | Антиблокировочная система тормозов ABS |
| 6 | Система электронного распределения тормозных усилий EBD |
| 7 | Система электронного вспомогательного экстренного торможения EBA |
| 8 | Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + антипробуксовочная система ASR |
| 9 | Кресло водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности |
| 10 | Отопление водителя от системы отопления двигателя |
| 11 | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов |
| 12 | Колеса: штампованные диски R16 (шины 225/75 R16C) 6 шт. P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка |
| 13 | Запасное колесо (шина 225/75 R16C) 1 шт. |
|  | Дополнительные опции (все входят в стоимость): |
| 1 | Генератор 180А (12В) |
| 2 | Пневматическая задняя подвеска |
| 3 | Емкость топливных баллонов (5+1 опционально) 302 литра |
| 4 | Подогрев кресла водителя |
| 5 | Заводской фиксированный ограничитель скорости 90 км/ч |
| 6 | Штатный климат контроль Iveco (подача охлажденного воздуха через штатные воздуховоды в панели приборов Iveco) |
|  | Дополнительные оборудование (все входит в стоимость): |
| 1 | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах |
| 2 | Выхлопная труба слева у заднего колеса |
|  | Комплектация автобуса: |
| 1 | Пассажирские сиденья класса "Пригород" (см. доп. оборудование) с высокой спинкой и 3-х точечным ремнем безопастности |
| 2 | Напольное покрытие Транспортный линолеум Grabo арт. 1352-907/17-279 (пр-во Венгрия) |
| 3 | Багажный отсек в задней части кузова, 0,4 м³ |
| 4 | Панорамное остекление кузова |
| 5 | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида |
| 6 | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона (борт, потолок) |
| 7 | Аварийно-вентиляционный стеклянный люк (2 шт.) |
| 8 | Отделка салона декоративными материалами в тон с сиденьями (стены, потолок) |
| 9 | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом (цветовое решение - см. доп. оборудование) |
| 10 | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод Адор) |
| 11 | Задняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод Адор) |
| 12 | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (14 кВт) (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) |
| 13 | Отопление салона конвекторами - 2 шт. |
| 14 | Ленточные потолочные LED светильники с регулировкой яркости |
| 15 | Подсветка передней подножки - точечные LED светильники - 2 шт. |
| 16 | Подсветка задней подножки - точечные LED светильники - 2 шт. |
| 17 | Солнце защитная шторка для водителя |
| 18 | Передние фары - штатная оптика IVECO |
| 19 | Передние ходовые огни - интегрированные в штатную оптику IVECO |
| 20 | Задняя оптика модульная светодиодная LED |
| 21 | Контурные огни по периметру кузова - верхние красные 2 шт. + белые 2 шт., нижние оранжевые 6 шт. |
| 22 | Звуковая сигнализация при движении задним ходом |
| 23 | Аварийный молоток (5 шт.) |
| 24 | Кронштейн для крепления огнетушителя ТГ2 |
| 25 | Цвет кузова: белый (RAL 9003) |
| 26 | Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС "Гранит-навигатор 6.18" |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
|  | Дополнительное оборудование (входит в стоимость): |
| 1 | Вышивка Лого FoxBus на подголовниках кресел (32 шт.) |
| 2 | 3-х точечные ремни безопасности ( 29 шт.) |
| 3 | Штатное дистанционное открывание двери с кнопки ключа зажигания |
| 4 | Порошковое окрашивание поручней (желтый глянец) |
| 5 | Отделка оконных проемов цвет серый (цветовое решение 77000) |
| 6 | Фильтровентиляционное устройство (2 шт.) расположение переднее и заднее |
| 7 | Подготовка для установки кондиционера |
| 8 | Автономный воздушный независимый отопитель AT 55 EVO 12D дизель (питание из канистры, канистра устанавливается в багажном отсеке) |
| 9 | Программа «Премьер» Карта «Platinum Trans» |
| 10 | Автономный воздушный независимый отопитель Планар 8ДМ-12 (6 кВт) |
| 11 | Электронный пульт управления |

Схема расположения сидений 62411-09:

Фото салона (образец):